Модель робота «Бобик  провожает гостей»

Возраст:

Классы: 3 класс, 4 класс

Предметы: Внеурочная деятельность

Преподаватель: Бригунец Ирина Викторовна — преподаватель информатики и направления «Робототехника»

Образовательное учреждение: КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»

Описание:

Модель  можно использовать, как творческую работу с проектом Рычащий Лев, как в плане конструирования, так и в плане программирования.

Работа выполнена как итоговая методическая разработка по дистанционному курсу повышения квалификации «Робототехника Lego WeDo»

Работа механической части.

Датчик расстояния, установлен вместо глаз Бобика. В мотор вставлена ось на 3 модуля, на которой закреплена маленькая шестеренка.

С помощью маленькой шестеренки (8 зубчиков) вращение передается большой коронной шестеренке (24 зубчика). Получается понижающая коронная (угловая) передача.

В коронную шестеренку вставлена ось на 6М, на которой закреплен кулачок, задающий движение лапы Бобика.

Программа

- Программа запускается нажатием мышки на блок «Начало».

- На вход блока Звук подается звук лая собаки (файл Лай.wav следует записать отдельно и переименовать его в файл 18.wav).

- На вход блока Экран подается текст «Вы уходите?».

- Пауза перед выполнением следующей команды заполняется ожиданием сигнала от датчика расстояния на блок Ждать. Сигнал датчика расстояния от предметов, находящихся на расстоянии до 15 см, включает в работу блок Цикл.

- Устанавливаем мощность мотора, равную 5.

- Одновременно с установкой мощности мотор начинает вращаться по часовой стрелке в течение 1 сек. Если сигнала нет  или далеко, то мотор крутиться не будет.

- На вход блока Цикл подается случайное число, определяющее количество повторений прощального движения лапы Бобика.

- Блок Экран выводит на экране новый текст «Пока, пока!!!»

Основная программа работает до тех пор, пока не нажмем кнопку Esc на клавиатуре.